| ООО "Чистюля" 305007, г.Курск ул. Заводская, дом 19 Тел.: (4712) 32-55-40 E-mail: info@vseblestit.ruwww.vseblestit.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

Hakomatic B 45

Hakomatic B 45 – компактная поломоечная машина нового поколения, предназначенная для профессиональной влажной уборки твердых напольных покрытий всех типов. Модульный принцип конструкции позволяет подобрать оптимальный вариант комплектации в зависимости от пожеланий заказчика и условий применения.

Эффективная уборка: выступающая впереди и по бокам щёточная голова позволяет убирать вплотную к вертикальным поверхностям и под предметами интерьера. Оптимизированная геометрия щёток. Параболическая форма влагосборного скребка обеспечивает высокий результат сбора влаги на сложных покрытиях и при маневрировании.

Удобство в управлении: превосходная маневренность и эргономичная система управления при помощи рукоятки. Пульт управления с понятными символами и индикацией всех рабочих режимов. Смена щёток путём нажатия кнопки. Сливной шланг с дозирующим клапаном для предотвращения разбрызгивания грязной воды.

Экологичность: щётки оснащены системой Hako-Aqua-Stop, позволяющей существенно сократить расход воды и моющих средств благодаря удержанию рабочего раствора в зоне работы щёток. Точное дозирование рабочего раствора.

Надёжность и простота в обслуживании: надёжная конструкция стальной рамы является основой для таких агрегатов как привод колеса, щёточная голова, баки и скребок. Простой доступ в отсек с АКБ. Большая крышка бака и регулируемый шланг слива грязной воды обеспечивают простоту очистки баков.

Безопасность: ключ доступа для защиты от несанкционированного запуска. (только для 
HMB 45 CL и CLH), автоматическое отключение (схема безопасности) привода щёток и подачи воды, тепловая защита двигателя щёток от перегрузки.

Стандртная комплектация: счетчик моточасов, встроенное ЗУ, подходящее ко всем предлагаемым системам АКБ, спиральный сетевой шнур 1,5 м. Индикатор уровня разрядки АКБ с автоматическим отключением энергопотребителей для защиты АКБ от полной разрядки.

Системы АКБ: машина Hakomatic B 45 может быть оснащена по выбору необслуживаемой АКБ ёмкостью 70 или 105 Ач, для версий CL и CLH - необслуживаемой АКБ ёмкостью 105 Ач с соответствующими встроенными автоматическими ЗУ.

Различные варианты оснащения:

- Ширина уборки 430 мм или 510 мм

- Скребок шириной 76 см для ширины уборки 43 см, скребок шириной 86 см для ширины уборки 51 см

- Привод Powerflow (привод машины осуществляется за счет щётки) или привод на колеса

Дополнительное оборудование:

CL/Comfort Line: электронная регулировка подачи рабочего раствора, бесступенчатый привод на колёса, а также возможность использования выносных устройств – дополнительные возможности к базовой версии В 45.

CLН/Hospital: данная версия машины базируется на версии В 45 CL, поставляется с корпусом бака чистой воды белого цвета, с держателем для мопа и корзиной для уборочного инвентаря. Серийно оснащаются пакетом шумоподавления и электронной системой снижения излучаемого шума.

Выносные всасывающе-распыляющие устройства («Tool»):

- выносное всасывающее устройство для сбора воды с труднодоступных местах (для всех базовых версий).

- в сочетании с разъёмом для подключения выносное всасывающе-распыляющее устройство может быть использовано для распыления/сбора рабочего раствора в труднодоступных местах (только для версий CL/CLH).

| Технические характеристики |  | В 45 | В 45 CL/CLH |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина уборки: | см | 43/51 | 43/51 |
| Ширина всасывания: | см | 76/86 | 76/86 |
| Теоретическая производительность: | м²/ч | 1700/2000 | 1700/2000 |
| Практическая производительность: | м²/ч | 1000/1200 | 1000/1200 |
| Рабочая скорость: | км/ч | 4 | 4,5 |
| Напряжение: | В | 24 | 24 |
| Производительность турбины: | м³/ч | 115 | 115 |
| Давление: | мбар | 110 | 110 |
| Количество щёток: | шт | 1 | 1 |
| Диаметр щёток: | см | 43/51 | 43/51 |
| Скорость вращения щёток: | об/мин | 210 | 210 |
| Объём бака чистой/грязной воды: | л | 42/42 | 42/42 |
| Ширина (с/без скребка): | см | 50/56//76/86 | 50/56//76/86 |
| Собственный вес (в порожнем состоянии, без АКБ) | кг | 94 | 113 |
| Вес машины, готовой к эксплуатации | кг | 195 - 215 | 235 |
| Мощность привода дисковых щёток | Вт | 720 | 720 |
| Мощность турбины: | Вт | 420 | 420 |
| Мощность привода движения: | Вт | - | 180 |
| Общая мощность: | кВт | 1,15 | 1,35 |

| АКБ | Hakomatic B 45 (Powerflow) | Hakomatic B 45 CL/CLH |
| --- | --- | --- |
| кат. номер | характеристики | время работы |
| 7427 | АКБ моноблочной конструкции GiV, необслуживаемая 12В / 70 А/ч, время зарядки: 10 ч кол-во зарядных циклов: 390 | 90 минут | - |
| 7414 | АКБ моноблочной конструкции GiV, необслуживаемая 12В / 105 А/ч, время зарядки: 12 ч кол-во зарядных циклов: 425 | - | 150 минут |